附件一：报价文件格式

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系_________（报价单位名称）的法定代表人，现授权委托_____________（单位名称）的_________（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加河北日报报业集团无线网络设备（冀报询2019JBHW-XJ018）的报价活动，并完成合同签订、合同执行。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：    性别：   身份证号：

单  位：    部门：    职务：      联系电话：

报价单位（公章）：

法定代表人（印鉴或签名）：

日期：_____年____月____日

| 序号 | 分项名称(品牌型号) | 数量 | 相关参数 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| .... | ...... |  |  |  |  |
|  | 总价 | 大写 |  |  |
| 1．我方愿按照本表的报价，按通知书的要求完成河北日报报业集团无线网络设备的备货、供货、及安装调试售后服务及其它相关技术。 2．一旦我方被选中，我方保证在签订合同后 日内按照你们的要求按指定地点完成供货。 3．我方理解不以最低价格作为唯一中选的标准。 4．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。 报价单位：（单位公章） 法定代表人：（印鉴） 日期：___年___ 月___日 |

## 报价表

附件二、                技术参数及要求

- 交换机

| 项目 | 要求（标*为必须符合要求） |
| --- | --- |
| 交换容量 | *≥320Gbps； |
| 包转发性能 | *≥120Mpps； |
| 端口要求 | *≥48端口千兆以太网电接口，≥4端口千兆以太网光接口，不能是端口复用；Console口一个； |
| POE | *支持802.3at/POE+供电标准； |
| 以太网特性 | *静态MAC配置，MAC地址学习，端口镜像，静态端口聚合； |
| VLAN特性 | *基于端口的VLAN，最大VLAN数≥4094； |
| 路由特性 | *静态路由；动态路由；策略路由； |
| 访问控制策略 | *标准和扩展ACL、支持全局 ACL； |
| 安全机制 | *Portal认证、IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER、AAA/Radius、ACL流过滤机制、命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，不同级别的用户有不同的配置权限、受限的IP地址的Telnet、SSH的登录和口令机制、IP地址、VLAN、MAC地址和端口等多种组合绑定，ARP欺骗防御功能； |
| 管理 | *SNMP V1/V2/V3；支持SSH； |
| 售后要求 | *提供三年保修； |

- 室内无线接入设备AP

| 项目 | 要求（标*为必须符合要求） |
| --- | --- |
| 端口要求 | *≥2个千兆以太网电接口，Console口一个； |
| 内置天线 | *支持802.3at/POE+供电标准； |
| POE | *支持802.3at兼容供电，支持以太口POE供电； |
| 工作频段 | *支持802.11ac/n/a、802.11b/g/n； |
| 调制方式 | *11b：DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/gOFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps； 11n：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM； |
| 发射功率（单路） | *20dBm； |
| WLAN基础 | *每射频支持256接入用户数；支持接入用户数限制；支持链路完整性监测； |
| 安全策略 | *支持802.1X认证，MAC地址认证，Portal认证等（要求与现有无线控制器和认证平台兼容），支持ACL； |
| 售后要求 | *提供三年保修； |

以上设备需与我单位现有的无线网络兼容，现有无线网络主设备情况：

1、AC型号是H3C WX3540E，软件版本3709P46；

2、SDN平台版本SDNAPP ADEIA7.3(E0510H01)。