| 序号 | 分项名称 | 数量 | 相关参数 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| .... | ...... |  |  |  |  |
|  | 总价 | 大写 |  |  |
| 1．我方愿按照本表的报价，按通知书的要求完成河北日报报业集团全媒体演播室声学光学装修工程及其它相关技术服务。 2．一旦我方被选中，我方保证在签订合同后 日内按照你们的要求按指定地点完成装修服务。 3．我方理解不以最低价格作为唯一中选的标准。 4．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。 报价单位：（单位公章） 法定代表人：（印鉴） 日期：___年___ 月___日 |

## 附件二、     声学光学工程技术要求

一、光学需求

预先在整个房顶安装全面灯架，同时，针对“读报演播区”安装灯具。另外，在西面落地窗加装遮光布。

二、声学需求

紧贴房顶加装消音棉，同时将整个房顶及各种管道线路清洁、整理后进行喷黑处理，如房顶较为杂乱，不易整理，则需加装隔音板吊顶以美化；其次，为有效隔音，西面落地窗在安装遮光布基础上加装厚窗帘。

| 序号 | 名称 | 规格、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房顶漆 | 高遮盖力、抗碱防霉、防水透气、无甲醛、苯、并通过中国环境标志产品认证。 |
| 2 | 吸音棉 | 收边龙骨与墙面连接部分使用自粘性柔性材料做隔垫，安装好后，在隔墙吊顶内填充岩棉，要求岩棉尺寸精准，裁口整齐。通过中国环境标志认证。 |
| 3 | 地毯 | 7mm灰色地毯，通过中国环境标志认证。 |
| 4 | 灯栅层钢梁葡萄架 | 国标钢材 |
| 5 | 恒力铰链吊杆 | 伸缩长度 0.5-2米，上端连接到轨道上，下面可悬挂各类灯具，并可自由拉伸调节灯具的高度； 主材需优质铝型材，重量轻，导向性好，强度高； 弹簧需特制合金弹簧钢，经久耐用； 吊挂重量 2-15Kg，最大拉伸重量15Kg |
| 6 | 电源接插件 | 16A影视专用接插件 |
| 7 | 信号卡农头 | 五芯卡侬头 |
| 8 | 保险链 | 铸铝灯钩，包塑保险链 |
| 9 | 信号放大器 | 数字信号类型：DMX512/1990 1路输入，1路直通输出（非隔离）。 8路光隔离信号分配输出 。 各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 。 每路带数字信号指示灯 |
| 10 | 调光台 | MB-CV1000型号，DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。内置图形轨迹发生器，内置图形135个； 60个重演场景。多步场景最多可储存600步； 带背光的LCD显示屏，中英文显示； 关机数据保持。 |
| 11 | 聚光灯 | BSD-135型号；整灯功率 135W； 采用标准色温光源，色温 5600 ± 150，显色指数 Ra ＞ 91（连续光谱）； 具有旋钮调焦，发光角度 20-60°,6m 处照度≧1200 LUX； 光效40lm/W，有效光通量：8000lm，光束角：80° 智能降温；失去控制信号后最后场景保持； 保护 LED 灯珠远离不寻常过热，自动调节散热管理系统； 有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示 DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式和控制模式； 灯内置 RDM 模块精确监测灯具整体性能和状态，地址码和运行时间能实时显示；交错式通风口无杂散光。 |
| 12 | 平板柔光灯 | HYF-120L型号；恒定色温：（K） 5600 ± 200 显色指数： Ra ≥ 93 LED 驱动系统，高效节能，无噪音。 DMX512 信号调光，亮度调节0 - 100%； 光效40lm/W 总光通量：8500lm 光束角：80° 装配高透光率柔光板，光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼； 灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接； 失去控制信号后最后场景保持功能，保证直播安全； 保护 LED 灯珠远离不寻常过热，自动调节散热管理系统； 有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示 DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式和控制模式； 灯内置 RDM 模块精确监测灯具整体性能和状态，地址码和运行时间能实时显示，方便保养； |