附件一：报价文件格式

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系_________（报价单位名称）的法定代表人，现授权委托_____________（单位名称）的_________（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加河北日报报业集团唐山分社智能停车管理系统（冀报询2018JBHW-XJ010-010）的报价活动，并完成合同签订、合同执行。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：    性别：   身份证号：

单  位：    部门：    职务：      联系电话：

报价单位（公章）：

法定代表人（印鉴或签名）：

日期：_____年____月____日

## 报价表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 相关参数 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 总价 | 大写 |  |  |
| 1．我方愿按照本表的报价，按通知书的要求完成河北日报报业集团唐山分社智能停车管理系统，售后服务及其它相关技术。 2．一旦我方被选中，我方保证在签订合同后 年 月 日内按照你们的要求按指定地点完成供货。 3．我方理解不以最低价格作为唯一中选的标准。 4．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。 报价单位：（单位公章） 法定代表人：（印鉴） 日期：___年___ 月___日 |

附件二：

智能停车管理系统参数要求

出入口识别控制一体机：

1、采用32位ARM芯片双核；采用FLASH存储器模式,保护数据安全；主控三级防雷电路设计，保护系统在恶劣天气下的安全使用。

2、支持向服务器终端上报设备运行状态信息，并作数据对接等基本功能

3、硬件全模块化，各功能模块相对独立，以便维护。

4、结合出入口管理系统，实现收费电脑脱网状态下，对各类车的车牌进行自动识别和比对放行。

5、车牌识别像素不低于400万,采用现今最先进3d建模，双目立体识别技术，甄别假车牌，具有比相对同等级的通用运算处理器更高的性能，要求车牌补获率不低于99.9%，车牌识别率不低于99%；

6、系统运行稳定、可靠，并且采用低功耗设置，保证24小时不间断工作；

7、系统易于实现防水、防潮、温控、调光；

8、对不同光照及自然环境有自适应能力；

9、对超速与闯关车辆可以及时抓拍；

10、针对宽车道等通道单识别效果不佳时，支持单通道双车牌识别技术，确保每个通道车牌识别率通过率不低于99%；

参数说明：

车牌识别：

- 支持类型：普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进陆车牌等。

- 识别特征：颜色、号码、宽度、类型

- 输出结果：车牌号码、颜色、时间、类型、车辆类型图片、车牌图片

成像：

- 高清 H.264  MPpeg 输出格式JPEG 抓拍格式

- 支出线圈 485 网络等触发方式

- 支持智能自动、手动调节白平衡

- 手动调光 基于图像的光控制

产品指标：

- 供电电源：9-24V/2A

- 功耗小于等于10W

- 通讯连接方式：SDK CNVIF HTTP RTSP TCP RS485 IO

- 外形尺寸 452*145*133mm

- 工作温度：-25℃-70℃

- 工作湿度：≤90%

- 实际现场安装白天测试效果识别率可达99%,夜间识别率可达98%

智能道闸：

1、道闸机械部分要求满足使用年限不低于五年，采用一体式传动机构，便于后期维修。

2、道闸自带双重防砸车功能并带标准红外防砸接口、可加装防撞脱杆功能、支持电频控制及485通讯控制。

3、全电路无触点控制技术，高度集成了电路自检测、无级调速、防砸车保护，具有故障检测与报警、显示功能。

4、抬杆速度不超过3S,闸杆采用金属杆，杆长不小于4M，带压力电波防砸车功能。

- 工作电压 220V+10%/50HZ

- 电机功率 150W，

- 使用环境温度 -50℃～80℃

- 相对湿度 ≤95%

- 外观尺寸：1195*458mm

- 遥控距离 ≤30m

- 输入接口：+12V 电平信号或大于 100ms 的脉冲信号；驱动电流小于 10mA

停车场管理平台及配套软件：

- 支持无线手持机收费模式,通过手持机发卡收费。

2、系统可通过互联网实现远程报表查询、打印功能；

3、系统具备自检功能，控制机上电后，将自动检测音频模块、存储模块、时钟模块等工作状态是否正常，如发现错误，会自动上传至服务器。通过软件可检测系统外围设备，如道闸、地感工作状态，并通过软件界面或LED 显示屏显示检测结果。

4、支持手机微信或支付宝扫码支付出场。

5、软件具备无人值守使用模式，实现车辆快速出入场；

6、支持共享车位功能，提升停车场车位使用率；

7、具有管理中心纠错功能，人工矫正识别库，优化自系统自学习算法，争取实现阶段性零失误；

8、支持集团化平台分级管理，支持不通管理层级权限细分功能，支持多个停车场统一管理；

9、支持优惠券派发功能，派发种类不限于时间、金额、折扣等多种券类，可通过动态二维码，固定二维码，折扣优惠码等；

收费模式：

1、要求灵活可设的收费模式，具有按期（年、季度、月等）、计时、按次、按时、时段、一次性、不收费等多种计费标准，要求满足项目管理方提出的各项管理需求。

2、软硬件自动计费，一天多次进出最高收费自动核算机制，杜绝人为操作造成费用流失。