附件一：报价文件格式

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系_________（报价单位名称）的法定代表人，现授权委托_____________（单位名称）的_________（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加河北日报报业集团唐山印务中心VOCs超标报警设备（冀报询2018JBHW-XJ083）的报价活动，并完成合同签订、合同执行。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：    性别：   身份证号：

单  位：    部门：    职务：      联系电话：

报价单位（公章）：

法定代表人（印鉴或签名）：

日期：_____年____月____日

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 相关参数 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |
| .... | ...... |  |  |  |  |
|  | 总价 | 大写 |  |  |
| 1．我方愿按照本表的报价，按通知书的要求完成河北日报报业集团VOCs超标报警设备的备货、供货、及安装调试售后服务及其它相关技术。 2．一旦我方被选中，我方保证在签订合同后 年 月 日内按照你们的要求按指定地点完成供货。 3．我方理解不以最低价格作为唯一中选的标准。 4．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。 报价单位：（单位公章） 法定代表人：（印鉴） 日期：___年___ 月___日 |

## 报价表

附件二:参数及技术要求

VOCs超标报警装置的技术要求如下：

- 传感器寿命>1年（以24小时连续监测计）；

- 重复性不>2%；

- 检测精度不>3%（F.S）；

- 检出限不>排放限值单位值的10%；

- 防爆等级：满足现场的防爆安全要求。

本装置应安装在排气筒的风机出口1米处直管段，便于工作人员安全、方便进行安装、巡查、检修等操作；超标报警装置取样探头要设置于距离风机弯头下游不小于烟道直径2倍处；本装置还应保持设备电源不间断。本装置要能够按照统一的传输协议（符合HJ/T212协议）标准，联网接入环保管理部门的自动监控系统平台，实时传输数据。